Zakres i warunki gwarancji

Zakres gwarancji

Wykonawca gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy:

- schody nie odkleją się od podłoża lakier nie złuszczy się

- parkiet nie odklei się od podłoża

- lakier nie złuszczy się przy właściwej konserwacji, oraz pielęgnacji

- olej oraz lakier zabezpiecza podłogę przed wnikaniem wody, przy właściwej pielęgnacji i konserwacji

Wykonawca wskazuje odpowiednie środki pielęgnacyjne przeznaczone do rodzaju lakieru, bądź oleju zalecane przez producenta, wraz z odpowiednią instrukcją stosowania.

W przypadku podłóg wykończonych olejem, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przynajmniej raz w roku impregnacji olejem lub impregnatem odpowiednim do danego typu podłogi poprzez zamówienie takiej usługi u wykonawcy. W przypadku nie wykonania takiej impregnacji zamawiający traci gwarancje.

Warunki gwarancji

Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie poniżysz zaleceń:

Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy się gdy wilgotność powietrza spada. Może się to objawiać zmianą wymiaru i kształtu klepek, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za niska, lub wyłudkowaniem się gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym okresie czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadającej naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-20°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenie za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. Aby utrzymać podłogi w należytej kondycji (chodzi o wygląd) należy umieścić wycieraczki lub maty, na których można oczyścić obuwie z twardych zanieczyszczeń. Meble podklejamy filcem, a pod krzesła z rolkami stosujemy maty ochronne.

…………………………………                                             …………………………………..

Inwestor							         Wykonawca